年产15000吨高性能氨纶技改项目环境影响信息公开

# 一、建设单位情况

单位名称：杭州舒尔姿氨纶有限公司    单位地址：萧山区衙前镇山南富村成虎路8号

联 系 人：濮立峰                    联系电话：13606506240

# 二、本项目建设情况

项目名称：年产15000吨高性能氨纶技改项目

项目建设地：萧山区衙前镇山南富村成虎路8号

行业类别：C282，合成纤维制造

建设项目基本情况：

企业拟投资78420万元，利用企业现有闲置厂房31968m2，实施5、6、7期工程(每期0.6万t/a)，并淘汰1期工程(待5期实施后，拆除1期的0.3万t/a)，对现有项目进行以新带老及整治提升，技改后保持污染物不新增。本项目主要采用自主研发的干法纺连续聚合技术和工艺，引进具有国际先进水平的卷绕机693台、DCS系统1套、纺丝热风系统6套等设备，购置纺丝系统3套、聚合系统3套、电仪设备3套等国产设备。

与此同时企业现有配置YLL-24000型燃煤导热油锅炉2台(1用1备)，设计额定输出热负荷2084万kcal/h，预计新增热负荷约827万kcal/h，拟将2台现有锅炉改造为YLL-30000MA(43t/h)型燃煤导热油锅炉，额定输出热负荷提升至2580万kcal/h，以满足技改项目新增热负荷需求。本次技改后新增15000t氨纶，可做到增产不增污。该产品具有优良的耐热及抗氯性能特点，实现销售收入58060.3万元，利润14227.6万元，税金3556.9万元。

本项目经杭州市萧山区经信局备案(赋码：2018-330109-28-03-054401-000)，现有锅炉淘汰改造经专家环保论证咨询通过，不违背现有环保政策，满足“到2020年，基本淘汰35t/h(不含)以下的燃煤锅炉”的总体要求。经咨询萧山区环保主管部门后，同意开展项目前期环评工作。

企业现有项目已经通过了环保三同时验收，目前各项污染防治措施均已落实到位，污染物均达标排放。

主要环境敏感目标分布情况：

本项目位于萧山区衙前镇山南富村，项目周边主要为工业企业，东侧：翔风河、青云仓储物流中心、空地；南侧：翔风河、空地；西侧：青云集团公司；北侧：杭州兴南传动科技有限公司、浙江兴南链条股份公司、杭州前进重型机械有限公司。

本项目最近的敏感点分布主要为距离厂界西南侧233m外的四翔村集聚点和厂界东北侧321m外的山南富村。

主要环境影响预测情况：

本项目产品为氨纶。项目在运营过程中对环境可能造成的影响表现在以下方面：

1、空气：主要废气污染源来自车间聚合工艺废气、纺丝车间工艺废气、DMAC储罐呼吸废气、公用精制系统废气、燃煤烟气、污水处理站臭气。

①经预测分析可知，本项目新增污染源正常排放的基本因子小时或日均浓度贡献值的最大浓度占标率均小于100%；

②经预测分析可知，本项目新增污染源正常排放的基本因子年均浓度贡献值的最大浓度占标率均小于30%；

③不达标区的NO2的K值为-67.09%，PM10的K值为-43.63%，PM2.5的K值为-44.38%。故可知，本项目排放的区域超标因子NO2、PM10、PM2.5经过自身削减后对区域环境质量是改善的，项目环境影响符合环境功能区划或满足区域环境质量改善目标。由于区域减排规划的推行实施，区域NO2、PM10、PM2.5年均浓度将呈下降趋势。

④经预测分析可知，本项目新增污染源正常排放其他污染物仅有短期浓度限值的，叠加后的短期浓度符合环境质量标准。

2、地表水：拟建项目产生的废水主要为精制废水、清洗废水等工艺废水及其它公辅工程废水。项目通过工艺的改进，提高废水回用率，可削减废水排放总量。本项目废水经厂内污水处理站预处理后50%回用，50%纳入市政污水管网，送临江污水处理厂处理。区域现有地表水环境质量维持现状。

3、声：主要为生产设备的噪声。设备经隔声减震后厂界噪声值叠加背景值后可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对声环境不会造成较大影响。

4、固体废物：主要为氨纶残渣(液)、精制残液、废油剂、废油、废包装桶(袋)、废试剂瓶、废催化剂、污水处理污泥、废丝、炉渣及集尘灰、废石膏、生活垃圾。氨纶残渣(液)、精制残液、废油剂、废油、废包装桶(袋)、废试剂瓶、废催化剂委托有资质单位处置；废丝进行集中收集后定期出售给专门的废旧品回收公司综合利用；污水处理污泥在厂区内进行压泥脱水以及自然干化后委托专人外运焚烧处置；炉渣及煤灰、废石膏委托建材公司回收综合利用；生活垃圾委托环卫部门进行清运填埋。固体废物均有合理处置去向，不会对外环境产生影响。

预防或者减轻不良环境影响的对策和措施：

1、大气污染防治措施：二期~四期工程工艺废气全部合并，提高废气收集效率，废气处理设施由一级水喷淋提升为二级水喷淋+一级稀硫酸喷淋+23m排气筒FQ-1#排放；五期~七期工程工艺废气全部合并，提高废气收集效率，废气处理设施由一级水喷淋提升为二级水喷淋+一级稀硫酸喷淋+23m排气筒FQ-2#排放；燃煤烟气系统进行超低清洁化改造，提升为SNCR+SCR脱硝+高效布袋除尘+石灰石－石膏湿法脱硫+45mFQ-3#排放；污水处理站产生恶臭的单元全部加盖，负压收集臭气，由无组织提升为化学洗涤+植物液喷淋+排气筒15mFQ-4#排放；每个聚合车间内投料粉尘由无组织提升为集气罩收集+除尘过滤器处理后车间后无组织。

2、水污染防治措施：企业已建成了雨污、清污分流制，工艺管线采取地上明渠明管或架空敷设，废水依托现有污水处理设施处理后然后再经新增的中水回用处理系统处理后50%回用，50%纳入市政污水管网，送临江污水处理厂处理。

3、噪声污染防治措施：选用低噪声设备，设备隔声减震、设备合理布局。

4、固体废物污染防治措施：一般工业固体废物由物资公司综合利用；危险废物定期由有资质单位进行处置；生活垃圾由环卫定期清运。

环境影响评价初步结论：

本项目基本符合审批原则和审批要求，不会改变外界环境现有环境功能，本项目的实施符合产业政策，符合环境功能区划、土地利用总体规划、城乡规划的总体要求。因此，本项目建设是可行的。

# 三、环评编制单位情况

单位名称：浙江省工业环保设计研究院有限公司  联系人：秦泗照

单位地址：萧山区绿都世贸广场写字楼603室    联系电话：0571-82661956

四、项目审批单位：

审批单位：杭州市生态环境局萧山分局          联系电话：0571-82899253

单位地址：萧山区市心中路1069号（科技创新中心B楼）三楼

# 五、公众意见表的网络连接

本项目公众意见表下载网络连接为：http://www.qingyungroup.cn

# 六、提交公众意见表的方式和途径

打电话给建设单位和环评单位，建设单位或环评单位接到电话后可派人上门取件。

# 七、公告说明

为使项目周边群众了解本项目建设内容与项目建设前后对周围环境影响程度，故特此公告，公告时间为十个工作日。10个工作日内公众可以电子邮件、电话和信函等方式向建设单位或环评单位反映，也可直接向杭州市生态环境局萧山分局提出意见。

杭州舒尔姿氨纶有限公司                                                                      2019年3月5日